## Slide 1: ArduPilotを用いた自律走行車両システム開発環境の構築
2023年6月23日 (金)
静岡大学大学院 総合科学技術研究科 情報学専攻 峰野研究室
M1 渡邊 翔生
2023/06/23

## Slide 2: 目次
必要機材
車両構成図
環境開発の構築
  ハードウェアの構築方法
  Pixhawkの初期設定
  ゲームパッドでの遠隔操作
正常動作確認
制約・懸念事項

## Slide 3: 自律走行車両システムを構築するための必要機材

## Slide 4: 必要機材
フライトコントローラ：Pixhawk The Cubeオレンジプラス Standard Set
  自律ロボットのCPUのような部品．ArduPilotに対応しているものを用意
  http://www.japandrones.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000180&search=&sort=
クローラ式のラジコン
  分解して下の部分だけ使います．
  https://www.amazon.co.jp/dp/B08JGTYPPK
ESC：Cytron SmartDriveDuo スマートデュアルチャンネル 10Aモータドライバ
  フライトコントローラからの制御信号から，モータ制御を行うための部品
  https://jp.robotshop.com/products/cytron-smartdriveduo-smart-dual-channel-10a-motor-driver?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5iIq_T7Q53sBR1WUR0QLWqoGwPhZyNlz1AurJHsYuTRKibNPwXeqkkaAkYTEALw_wcB
Xbeeテレメトリモジュール：Pixhawk2用 ワイヤレステレメトリーユニット 2.4GHz 送受信機セット
  PCからラジコンを遠隔操作するため．初期動作や，マッピングの際に使用．
  https://store.shopping.yahoo.co.jp/elab-store/ld014.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img

## Slide 5: 必要機材
ゲームパッド（ワイヤレスUSBタイプ）
  手動操作する際に使う
  Bluetoothタイプのゲームパッドは使用不可
  例．https://www.amazon.co.jp/dp/B01MXY05W0
リポバッテリー
  XT60コネクタのものを推奨（それ以外だと，変換器が必要となります）
  例．https://amzn.asia/d/6VlfiEL
WindowsPC
  （本スライドでは）Windows 10のPCを使用
XT60コネクタ（オス）＆導線2本（赤，黒）
車体となる箱
  クローラ部分と同じかそれ以上のもの

## Slide 6: 構成図
フライトコントローラー Pixhawk CUBE Orange （1）
Xbee テレメトリ モジュール （4）
リポバッテリー（6）
ESC （モータ制御） （3）
右モーター
左モーター
TELEM1 （UART）
A
B

## Slide 7: 構成図
ゲームパッドを使った遠隔操作
制御信号
ゲームパッド（5）
MissionPlannerを インストールしたPC（7）
制御信号
車両
C

## Slide 8: A. ハードウェアの構築方法

## Slide 9: 土台の準備
ラジコン(2)を解体
  市販のラジコンからクローラ部分を取り外し
箱の取り付け
  機器を入れるための箱
  アクリルで土台作成
  ※アクリルを使用したが 取り付けられればOK
取れないように ボルトナットで固定

## Slide 10: 接続イメージ
クローラ部分から4本の線が伸びている
  それぞれ2本ずつ
    右クローラ用：赤，黒
    左クローラ用：青，茶色
  ※購入する車両によって 異なる場合があります
ESC
右クローラ
左クローラ

## Slide 11: モーターやESCを繋ぐ導線
【電源用】XT60コネクタ（オス）(8)と導線をはんだ付け
  クローラーを動かすために必要となる
  ※熱収縮チューブを使って ショートしないようする
  ※導線の端の被覆材を5mmほど剥く
クローラーから伸びている導線が短い 場合
  ギボシを使用するなどをして導線を伸ばす
  本スライドで作成する車両では必要なし
    導線の長さが十分にあるため

## Slide 12: ESCへの配線
前スライドで作成した導線をESC(3)へ接続
  左右・電源の場所を確認
  右図の上部の３箇所にそれぞれ導線を接続
    プラスドライバーを用いて，金属の エレベーターパーツに挟んで接続
DIPスイッチの3,4,6を上にあげる
  左右それぞれのモーターに流す電流を分けるため
PWMコネクタの接続
  Pixhawk(1)とESCを接続
    左クローラ用のPWMコネクタ：RC1
    右クローラ用のPWMコネクタ：RC2
  完成
左クローラへ
右クローラへ
電源

## Slide 13: 全パーツの配線
Pixhawkの箱から取り出すもの
  Pixhawk CUBE Orange本体
  分電器
  POWER2 CABLE
    大きい方のシリアルコネクタを， Pixhawkの「POWER1」に接続
    小さい方のシリアルコネクタを分電器に接続
  USBコネクタ付きブザー
    白いシリアルコネクタをPixhawkの「USB」に接続
テレメトリモジュールの接続
  使用するもの
    GHコネクタのブロックのパーツ（Pixhawk側)
    黒い線がついているアンテナ
    6ピンのGHコネクタがついているケーブル
  テレメトリモジュール本体とアンテナの端子を接続
  テレメトリモジュールの側面にあるGHコネクタにケーブルを接続
  ケーブルの反対側をPixhawkの「TELEM1」に接続

## Slide 14: ESCとPixhawkの配線
接続したPWMコネクタとPixhawkを接続
  PWMコネクタ（左）→MAIN OUT 1番
  PWMコネクタ（右）→MAIN OUT 3番
リポバッテリーの配線
  Pixhawkの分電器は「XT60」
    購入したバッテリーによってはXT60への変換器が必要
  バッテリを差し込むとPixhawkの電源が入る

## Slide 15: B. Pixhawkの初期設定
※まだPixhawkは車体に取り付けないでください

## Slide 16: MissionPlannerのインストール
MissionPlanner：ArduPilotの地上管制局
以下のリンクからインストール https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-installation.html
ここから
インストール

## Slide 17: MissionPlannerとPixhawkをUSBケーブルで接続
付属品としてMicro USB typeBのケーブルとPC(7)を繋ぐ
  Pixhawk(1)の電源がつくことを確認する
ファームウェアのインストール
  MissionPlannerの画面右上にある「AUTO」を「COM○○ Profic CUBE –NEW」に変える
    これはPCに接続した新品のPixhawkを表している
  左上にある初期設定のタブをクリック
    Roverのアイコンをクリック
    プラットフォームを「CubeOrange」に設定
    Upload Firmwareをクリック後，1分ほど待つ
Windows PC
Pixhawk
Micro USB typeB

## Slide 18: アクセルキャリブレーション
IMU（慣性計測装置）の更正を行う
    傾きや加速度を計測する自律走行に必須の装置
    キャリブレーションをしないと正しく動かない
  USBを取り，Pixhawkの取り付け場所を決める
    平置きする位置に印をつける
  USBを接続し，PixhawkとMissionPlannerを接続する
  画面右上「AUTO」→「COM○○ Cube Orange Mavlink」に変更
  「初期設定」をクリック
  「必須ハードウェア」から「Accel Calibration」を選択
  「Calibrate Accel」から指定された通りにPixhawkを動かす
  Calibration successfulと出たら完了
  完了したら，両面テープを貼り車体に装着する．
  ※最初から装着してしまうと，アクセルキャリブレーションができない

## Slide 19: ServoOutputの設定
Pixhawk(1)のMAIN OUT端子からESCに送るPWMの制御信号の種類を設定
  構築のスライドで，それぞれの制御信号を出すように設定
    MAINOUT1：左側のクローラ
    MAINOUT3：右側のクローラ
設定方法
  「初期設定」→「必須ハードウェア」→「Servo Output」をクリック
  Functionの欄をそれぞれ変える
    MAINOUT1：「Throttle Left」
    MAINOUT3：「Throttle Right」
  画面移動をすれば，自動で保存されるため，再起動の必要はなし

## Slide 20: パラメータの一部を変更
「設定・調整」→「フルパラメータリスト」をクリック
  以下の表の値を変更する
パラメータ名 | 値 | パラメータ変更の意味
SERIAL1_PROTOCOL | 2 | 「TELEM1」にテレメトリモジュールを接続して利用する
SERIAL1_BAUD | 38 | （イームズロボティクス社のテレメトリの場合）「TELEM1」のボーレートを38400に設定
EK2_ENABLE | 0 | EKF2カルマンフィルタを無効化
EK3_ENABLE | 1 | EKF3カルマンフィルタを有効化
AHRS_EKF_TYPE | 3 | EKF3カルマンフィルタを利用する

## Slide 21: テレメトリモジュール(4)で無線接続
前スライドまでは有線で接続していた→無線接続にする
必要なものをPixhawk(1)へ装着
  テレメトリモジュール(4)：TELEM1
  PWMコネクタ：左→MAINOUT1，右→MAINOUT3
  電源コネクタ：POWER1
装着が終わったらバッテリーを繋げ，Pixhawkの電源を入れる
PC側のテレメトリモジュールの準備
  長方形の本体にアンテナを取り付ける
  USB-TypeCを接続
  PCと接続する前に，MissionPlannerの「AUTO」をクリックし，覚えておく
  テレメトリモジュールの接続後，「COM○○」が増えているので，選択
    イームズテレメトリ社のテレメトリ：接続ボーレート「57600」
  接続ボタンをクリック
PC側 テレメトリモジュール
Windows PC(7)
Micro USB typeB

## Slide 22: モーターテスト
ESCがPixhawkからの制御でモーターを動かせるかテスト
  配線のチェック
  モーターの回転の向きや動作確認
接続後
  「初期設定」→「オプションハードウェア」→「モータテスト」をクリック
  「スロットル」と「持続時間」の値を変更して，モーター出力と動作時間を設定
    スロットル：60%くらいを推奨（5%だと動作確認できなかったため）
  「フライトデータ」→「Arm/Disarm」をクリックし，Armedに切り替え
  左右のモーターテストを行う
    左クローラ：「Test motor C」→左クローラが前進すればOK
    右クローラ：「Test motor D」→右クローラが前進すればO K
    ※モーターが後方に回った場合
      「初期設定」→「必須ハードウェア」→「Servo Output」を開く
      後方に回転したモーターの設定欄の「Reverse」にチェックを入れる
    ※左右逆の場合
      ESCに誤って取り付けていないか確認

## Slide 23: C. ゲームパッド(5)での遠隔操作

## Slide 24: ロボットでの遠隔操作
MissionPlannerを用いてマニュアル操作が可能
事前に「左右の旋回」と「前後進」を割り振る必要がある
制御信号
ゲームパッド(5)
MissionPlannerを インストールしたPC(7)
車両
※Bluetooth接続タイプは使用不可能
制御信号

## Slide 25: 初期設定
スティックの割り振りを考えておく
  左アナログスティック：左右旋回
  右アナログスティック：前後進
MissionPlannerのアプリを起動
  「フライトデータ」→「アクション」 →「ジョイスティック」をクリックする
ゲームパッドのUSBをPCに接続
Joystickウィンドウ内にある 「Joystick」から選択
「Enable」をクリック
前後進
左右旋回

## Slide 26: 初期設定
Ch1〜4へスティックを割り振る
  Ch1とCh2：左右旋回を行うスティックを割り振る
  Ch3とCh4：前後進を行うスティックを割り振る
  Ch1の左右旋回用のスティックを割り振る
    Ch1の欄にある「Auto Detect」をクリック
    表示されたウィンドウの「OK」をクリックしたら，すぐに左ジョイスティックを右に動かす
  残りも同様に割り振る
全てのチャンネルに割り振り終わったら，スティックを動かしてみる
  Outputの欄の緑色のゲージが動いていれば完了
設定を終えたら「Save」をクリックしてウィンドウを閉じる
右
中立
左

## Slide 27: 遠隔操作する手順
「Joystick」の欄からゲームパッドを選択する
「Enable」をクリックしてゲームパッドの入力を受け付ける
「Manual Control」をクリックして，チェックをいれる
「Arm/Disarm」をクリックする
  Disarmモード（解除モード）→ARMモード（行動モード）に切り替える
下図の「Auto」の部分を「Manual」に選択
「モードをセット」を押すとマニュアル操縦ができる

## Slide 28: ロボットの動きが逆だった場合
前後の動きが逆の場合
  →Ch3とCh4のReverseにチェックをいれる
左右の動きが逆の場合
  →Ch1とCh2のReverseにチェックをいれる

## Slide 29: 正常動作確認

## Slide 30: 正常動作確認
ゲームパッドを接続し車両を操作
  左スティック：前後
  右スティック：左右（旋回）
動作確認
正常に動作しない場合
  ゲームパッドの設定からやり直す
  モーターテストの再度実行
一連の流れ（動画）
右旋回
左旋回
前進
後進

## Slide 31: 制約・懸念事項

## Slide 32: 制約事項・懸念事項
本スライドで使用した以外の機材の動作確認はしておりません
MissionPlannnerは最新版をインストールしてください
使用するリポバッテリーの充電器を購入する必要があります
LiDARやその他のセンサ類を使用する場合は，JetsonやRasberry Piが必要となります
  その際に，Pixhawkの箱に内蔵されているシリアルコネクタを使用するため，廃棄しない